关于升降式换笼站采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对升降式换笼站采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：升降式换笼站

1.项目预算：30000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降式换笼站 |  |  | 30000 | 1台 |

二、技术参数

| 序号 | 招 标 规 格 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 升降式换笼站 |
| 2 | 用途：换笼站既可保护动物的安全又保护了操作人员安全，不会对周围环境造成污染。 |
| 3 | 主要技术和性能要求： |
| 3.1 | 外型尺寸≤1180x750x1800mm（L×W×H）。 |
| 3.2 | 功耗：≤400W。 |
| 3.3 | 出风面风速0.25~0.45m/s，噪音≤65dB(A)。 |
| 3.4 | 操住尺寸≥970x570x330，操住区洁净度≥10000级。 |
| 3.5 | 采用双风机系统，上送下排。 |
| 3.6 | 设备外壳为全不锈钢材料。 |
| 3.7 | 所有板材使用镭射下料，没有锋利毛刺，且都是SUS 304不锈钢，不锈钢焊点无毛刺尖角。 |
| 3.8 | 上部风机以平行流方式垂直向下把均匀的洁净风送至操住台面，使该区域的动物得到安全保护。 |
| 3.9 | 上部风机吹出的风经过初效后再经过高效的过滤，下部的风经过中效后再经过高效然后被风机排出，高效过滤器过滤效率≥99.99%。 |
| 3.10 | 设备具有控制器，调节风机风量的大小。 |
| 3.11 | 设备有单独控制工作灯和紫外杀菌灯的开关，设备使用时要保持接地。 |
| 3.12 | 设备安装一个洗手液自动给液装置，方便洗手消毒。 |
| 3.13 | 设备应有无声同步升降器，对工作台面高度可进行自由调节，调节高度范围不小于200mm。 |
| 3.14 | 对于常用的调节高度要有智能记忆功能，至少四个一键高度记忆按钮。 |
| 3.15 | 工作台面可拆卸，方便清理废弃物和更换过滤器。 |
| 3.16 | 柜体采用开放式设计，上部采用可见性好的透明PC塑料挡风板，360°无死角工作视野。 |
| 4 | 保修期：3年，终身维修。 |

三、商务需求

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月29日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2024年4月26日