关于耳鼻喉科综合治疗台采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对耳鼻喉科综合治疗台采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 项目名称：耳鼻喉科综合治疗台

1.项目预算：3万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻喉科综合治疗台 |  |  | 30000 | 1个 |

二、技术参数

| 序号 | 规 格 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉检查治疗台 |
| 2 | 用途：供耳鼻喉部的检查与治疗。 |
| 3 | 主要技术和性能要求： |
| 3.1 | 大理石主操作台。台面上具有按键式操作面板可以对射灯,喉镜预热器等设施进行操作.箱体采用≥2.0mm优质钢板数控工艺一次性加工成型，一体式计算机储物柜,整机内外面环保烤漆 |
| 3.2 |  |
| 3.3 | 整机噪音：在工作条件下应≤55dB |
| 3.4 | 智能控制系统:喷枪和吸枪智能化设计，采用触摸按键式开关。 |
| 3.5 | 药物喷枪:二直一弯，气水路分开，采用进口阀门控制气路，喷枪金属部分全部采用304不锈钢抗氧化堵塞:枪头喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象的发生。 |
| 3.6 | 多功能自控调节耳道吸引和手术用吸枪：两支，即提即用吸引枪，鼻腔咽喉吸引手柄。 |
| 3.7 | 标配静音正压泵:性能稳定正压工作范围0.05Mpa—0.15Mpa，正压流量＞4mL,噪音≤40dB,最高压力为300KPa以上，泵正压：2.5Kg/cm²正压泵用消音处理。 |
| 3.8 | 负压泵性能稳定：负压值在0.02～0.08Mpa,噪音≤40dB, 最高吸引力为140KPa,负压范围可任意调节；吸引流量＞1.5L/1min；泵负压：740mmHg，多级过滤技术,带消音减震装置。 |
| 3.9 |  |
| 3.10 | 喷枪、吹枪正压：0.05Mpa—0.15Mpa可调，压力表精度：2.5级。 |
| 3.11 | 吸枪负压：0.02～0.08Mpa可调压力表精度：2.5级，专业医用吸枪污物随管子流入专用的污物瓶≥2500m，污物瓶内置吸引防回流装置。 |
| 3.12 | 内镜预热器：具有温度控制功率≤500W加热快，自动控制，加热温度≥40 度在固定的工作时间自动停止工作 |
| 3.13 | LED检查灯:射灯照度≥10000 Lux；色温≥6500K光源，无发热感带阻力平衡支臂。 |
| 3.14 | 药棉罐：直径99mm不锈钢带盖药棉罐3个； |
| 3.15 | 关节万向转动照明系统灯头台面可便捷控制开关。 |
| 3.16 | 整机万向轮：带锁定功能，多个电源输出钳入式备用座。 |
| 3.17 | 器械盘: 300mm*200mm*50mm不锈钢器械盘2个。 |
| 3.18 | 吸引管:金属可重复利用吸引管一支,可高温高压消毒不锈钢 |
| 3.19 | 整机尺寸（mm）：≥ 1600*690*870 |

耳鼻喉治疗台配置单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉治疗台 | 1台 |  |
| 2 | 拖盘 | 2只 |  |
| 3 | 喷枪 | 6只 |  |
| 4 | 吸枪 | 1只 |  |
| 5 | 吹枪 | 1只 |  |
| 6 | 正压泵 | 1套 |  |
| 7 | 负压泵 | 1套 |  |
| 8 | 棉球缸 | 3只 |  |
| 9 | 悬臂灯 | 1套 |  |
| 10 | 污物瓶 | 2只 |  |
| 11 | 除雾装置 | 1套 |  |
| 12 | 医生椅,病人椅 | 1套 |  |
| 13 | 括展台 | 1台 |  |

三、商务需求

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

5、该交易于政采云平台上进行。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月3日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2024年3月29日